## Slide 1
Circuitos de corriente alterna (AC)

## Slide 2
Recordamos:
Producir Corriente alterna (AC) es relativamente facil
Fundamento:
F.e.m. inducida en una espira que gira en campo B estático:
Tensión alterna (AC) inducida.
V en Alterna (AC)
ONDA SINUSOIDAL

## Slide 3: Onda sinusoidal (AC)
Amplitud
Valor pico-pico
Periodo T
Fase, δ
Frecuencia f=1/T
ω=2π/T Frecuencia angular
X(t)=Xo sen (ωt+δ)
X(t)=Xo cos (ωt+δ)
δ Fase
Xo Amplitud
la mayoría de los dispositivos funcionan con corriente alterna,
En Europa, ω= (2π rd50Hz)= 100 π rd/s, V0 = 220 V
En E.E.U.U. ω= (2π rd60Hz)= 120 π rd/s, V0 = 110 V

## Slide 4
Son más sencillas de probar en la circunferencia trigonométrica o goniométrica (que tiene radio igual a 1):
  sen α = sen (α + 2π)
  cos α = cos (α +2π)
  sen (-α) = sen (α + π)
  cos (-α) = - cos (α + π)
  sen α = cos ((π/2) – α)
  cos α = sen ((π/2) – α)
  sen2α + cos 2α = 1
Recordatorio relaciones trigonométricas

## Slide 5: Onda sinusoidal (AC)
Frecuencia f=1/T
ω=2π/T Frecuencia angular
X(t)=Xo sen (ωt+δ)
X(t)=Xo cos (ωt+δ)
δ Fase
Xo Amplitud
Valor eficaz, (valor cuadrático medio, RMS)
La definición de valor eficaz para cualquier función dependiente del tiempo es:
=
=
El valor eficaz de una onda sinusoidal es:
=
=
Definición: Valor eficaz Ieff de una corriente alterna I(t): aquella corriente continua (DC) que disipa en una resistencia R la misma potencia que I(t) en promedio.

## Slide 6
V(t)
Problema: determinar
  Amplitud I0
  Desfase 
R
C
L
Vamos a estudiar como responden los tres elementos por separado a un voltaje (o f.e.m. Ԑ) sinusoidal (AC)
Resistencia R
Condensador C
Inductancia L

## Slide 7
Comportamiento de una resistencia R en corriente alterna.

## Slide 8
Circuito con resistencia R y una fuente de tensión alterna de amplitud V0 y frecuencia . Queremos calcular I(t):
con
 
Resistencia R en corriente alterna
Ley de Kirchhoff:
V(t)
V(t)-VR=0

## Slide 9
Circuito con resistencia R y una fuente de tensión alterna de amplitud V0 y frecuencia :
Resistencia R en corriente alterna
V(t)
 En una resistencia R en AC: la corriente I(t) está en fase con la tensión V(t) (diferencia de fase = 0)

## Slide 10
Resistencia R en corriente alterna
 En una resistencia R en AC: la corriente I(t) está en fase con la tensión V(t) (diferencia de fase = 0)
V(t)

## Slide 11
Comportamiento de un condensador C en corriente alterna.

## Slide 12
Circuito con y una fuente de tensión alterna de amplitud V0 y frecuencia . Queremos calcular I(t):
Ley de Kirchhoff:
con
 
Condensador C en corriente alterna
Ley de Kirchhoff:
V(t)
V(t)-VC=0
V(t)=Q/C
(t)

## Slide 13
Circuito con capacitancia C y una fuente de tensión alterna de amplitud V0 y frecuencia :
En un condensador C en AC: la corriente I(t) va 90º (/2) por delante en la fase respecto a la tensión V(t) (desfase: -/2)
Condensador C en corriente alterna
V(t)
Reactancia capacitiva XC: Análogo a “resistencia”: Relación entre amplitudes V0 e I0, pero ¡ojo! :

## Slide 14
Condensador C en corriente alterna
V(t)
 En un condensador C en AC: la corriente I(t) va 90º (/2) por delante en la fase respecto a la tensión VC(t) (desfase: -/2)
cos (t-π/2)

## Slide 15
Comportamiento de una autoinductancia L en corriente alterna.

## Slide 16
Circuito con autoinductancia L y una fuente de tensión alterna de amplitud V0 y frecuencia . Queremos calcular I(t):
con ,
 
Autoinductancia L en corriente alterna
Ley de Kirchhoff:
V(t)
V(t)-VL=0

## Slide 17
Circuito con autoinductancia L y una fuente de tensión alterna de amplitud V0 y frecuencia :
En una autoinductancia L en AC: la corriente I(t) va 90º (/2) por detrás en la fase respecto a la tensión V(t) (desfase: + /2)
Autoinductancia L en corriente alterna
V(t)
Reactancia inductiva XL: Análogo a la “resistencia”: Relación entre amplitudes V0 e I0, pero ¡ojo! :

## Slide 18
Autoinductancia L en corriente alterna
 En una autoinductancia L en AC: la corriente I(t) va 90º (/2) por detrás en la fase respecto a la tensión VL(t) (desfase: + /2)
V(t)
cos (t+π/2)

## Slide 19
Resumen: Elementos R, C, L en AC

## Slide 20
Resumen: Elementos R, C, L en AC
Las mismas relaciones para valores eficaces

## Slide 21
  R: I(t) va en fase con VR(t) XR = R,  = 0
  C: I(t) va 90º por delante de VC(t), XC= ( C)-1,  = –  / 2
  L: I(t) va 90º por detrás de VL(t), XL =  L,  =  / 2
Resumen: Elementos R, C, L en AC

## Slide 22
V(t)
Potencia disipada en R en AC
Potencia instantánea P(t):

## Slide 23
Potencia disipada en R en AC

## Slide 24
Potencia promedio <P>:
Potencia promedio disipada en R en AC

## Slide 25
Potencia promedio disipada en R en AC
P=VI/2=Ieff Veff
Alternativamente…

## Slide 26
Los Condensadores y las Inductancias no disipan potencia
Haced vosotros mismos la demostración matemática…

## Slide 27
Hacemos unos ejemplos muy sencillos… para practicar…

## Slide 28
Hacemos unos ejemplos muy sencillos… para practicar…

## Slide 29
Hacemos unos ejemplos muy sencillos… para practicar…

## Slide 30
Resumen: Elementos R, C, L en AC
Los Condensadores y las Inductancias en AC se comportan como “Resistencias que varían con la frecuencia del voltaje aplicado….
Para
Frecuencia con “resistencia” mínima?